学习笔记

问题：
BIOS如何访问，地址如何分配？
选择子13位＋1位G／L，共16K个段，＋16位偏移，即14＋16＝30位（1GB）的空间。
如果大于物理RAM空间，则可通过交换段来用同一段物理内存虚拟对应不同的逻辑地址？如何交换对应关系？
RPL与CPL的关系？
数据计算和数据整理分开。有大量操作只是数据的移动存取、地址计算（简单固定），这些给ALU做是浪费时间，让ALU多任务处理各线程中的计算功能，而各线程硬件则处理数据外围。总线也可用频率或分时等复用来增加带宽。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
I／O接口
需要具备的能力：
寻址。接入寻址系统，识别响应
输入输出。数据和控制信息
数据转换。外设的数据模式转换为CPU的并行格式
联络。可收发状态信号
中断。提供中断管理功能
复位。
编程。提供灵活的扩展
错误检测。传输错误，覆盖错误

控制字和命令字，进入控制寄存器，使控制逻辑发出相应操作。

每次CPU操作要收到数据到达目标的信号后，才能进行下一次的传输。同样读取数据也要发出数据收到确认，才能使I／O进行下一步传输。中间的转发接口就需要将这些请求和确认信息转发到位，保证数据的传输同步。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
中断
分级，分类
向量表的设置
外部中断INTR，NMI
CPU响应INTR发出第一INTA，再发第二INTA使8259A送中断号至DB，CPU查中断表以跳转服务程序。

用户中断使用：
将要用的中断向量保存，
修改中断向量至用户需要的中断服务，
保存8259寄存器内容，
开放中断，
打开8259对应中断位，
开启采样等待中断，
中断处理，
中断结束，
恢复原中断向量
恢复8259寄存器

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
I／O
地址单独译码器选择。单独的指令。
查询：CPU主动
中断：CPU监听
DMA，对I／O和存储器直接传输进行操作，专业替代CPU部分的操作。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
存储器
单元按矩阵排列，寻址重合选择法，地址译码器X行和Y列重合选择。
DRAM的刷新和存取
RAM控制器，刷新动作的地址与时序，数据读写地址。
CPU与存储器连接
先片选，再字选。
线性片选，直接用地址线连接要选择的片
译码器选片，则根据地址连线与译码器的连接，来进行对应ROM和RAM的选择。
部分译码与全译码。

存储单元有几位，则有几位数据线，要组成CPU需要的字长，则需要对应的片数来凑足位宽。比如4位的存储器，对应16位CPU的16位数据线，则需要4片才以整合为一个数据线宽度。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
汇编程序
目标程序
列表程序
段结构：物理地址是由段地址和偏移地址组成，标号为偏移地址，是在汇编过程中设置的。而段地址是在连接过程中确定的。由连接程序根据各段信息，为各段分配地址，并连为一体。
即目标模块还要经过分配和连接，才能形成完整的可运行代码。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
指令系统
指令在译码器转换为时序性控制信号，对相应部件按顺序发出信号。
操作数：单操作数
双操作数，S源，D目标。目标操作数存放结果。

8086指令格式B1B2（P81）
OP，D，W，MOD，REG，R／M；LD，HD，LD，HD
双操作数时，最多只能有一个是存储器操作数。
D，W，决定REG属性，MOD和R／M则决定另一操作数属性。

寻址：通过计算有效地址，来获取操作数内容。
固定寻址：操作数寄存器，已经由指令本身确定了，不需要另外计算EA。
立即数寻址：源数已经在指令中，操作码后，直接进指令队列，无需计算EA。
寄存器寻址：源为寄存器，不需要计算EA。
存储器寻址：：
1、直接寻址：直接给出偏移地址，或段外的段地址：偏移地址
2、寄存器间接寻址：间址寄存器（BX，SI，DI，{SS:}BP）为偏移地址。应用一维数组
3、寄存器相对寻址：间接＋位移量DISP（displacement)
4、基址变址寻址：BX,BP基址，SI,DI变址。应用二维数组。
5、相对基址变址寻址：上面＋位移量。
6、串寻址：指令内定了SI／DI为串的源／的。

I/O端口寻址：16位，IN和OUT来访问
1、直接端口寻址：直接数在B2字节，0－255范围。
2、寄存器间接端口：只用DX指示端口地址。对于IN AX，DX这种字数据，从DX读入AL，从DX＋1读入AH。这是两个端口地址读出的内容，而不是从一个端口读出2个字节。

指令执行时间：
1、取指与执行同步，因此一般情况下不必计算在内。
2、EU执行时间
3、访问内存的总线周期
4、计算有效地址：由寻址方式决定
3和4为需要访问存储器时才有。
指令占用空间：
1、操作数个数
2、寻址方式

指令分类：
1、数据传送：MOV
2、算术运算：ADD
3、逻辑运算：XOR
4、串操作类：LDSB
5、控制转移：CALL
6、处理器控制：INT

数据传送：
CS和IP为指令，不允许直接修改。
两个操作数中只允许有一个存储单元。
段寄存器不允许送立即数。
堆栈：不允许直接POP到CS与IP。
交换：不能用段寄存器交换。
累加器专用传输：8086里AX为累加器
1、IN和OUT端口只能传送到AX，AL中。
2、换码XLAT，AL偏移，BX表首，返回表值到AL。
地址传送：
LEA获取存储单元的EA。
LDS，LES，将存储器中4字节的内容传送到段寄存器：目的寄存器（如DS：SI）
标志传送：
LAHF，SAHF，隐含AH。
PUSHF，POPF，堆栈。

算术运算：
补码＝0－原码＝2n－原码＝反码＋1－原码
符号扩展CBW，CWD，扩展符号后如何参与运算？
带符号数的算术运算？

逻辑运算：
AND，OR，XOR，NOT，TEST

移位指令：
SHL，SAL，SHR，SAR
ROL，RCL，ROR，RCR
CF都会受影响，
可配合进行多字连续移位。
SAL FIRSTW，1
RCL SECONDW，1
RCL THIRDW，1

串操作指令
MOVS，DF标志影响操作方向
CMPS
SCAS
LODS
STOS
REP	重复次数为CX值，实质即是循环
串源在DS：SI，目的在ES：DI

指令对标志寄存器的影响，Flag显示出指令执行的机制。

转移指令
无条件JMP，CALL。
条件：CF，ZF，SF，PF，OF。段内短转移
循环：LOOP。段内短转移

处理器控制
状态设置：
（CF）CLC，CMC，STC
（DF）CLD，STD
（IF）CLI，STI

中断指令
外部中断，内部中断
8086专用中断
DOS系统调用 INT21：1、入口参数。2、功能号入AH寄存器。
DOS基本I／O功能：P131

BIOS中断调用
这些都可以作为字典查询：了解功能和输入输出参数，即可安全使用。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
80286保护模式
存储器管理部件AU
CPU给出虚拟地址，选择子＋偏移地址，选择子在GDT中获取24位基地址，放入物理地址加法器，偏移地址也放入加法器，获得最终物理地址。
特权层：DPL，CPL，RPL
当一个段代码通过选择子调入后，当前段寄存器保存选择子及CPL。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
存储器
在16位数据总线时，8位存储空间被分为高和低两部分。
分段：逻辑段，基地址＋偏移地址
物理地址：存储器中单元的唯一地址。
逻辑地址源：P64，表2－10。
堆栈：SS为底，SP为顶（低地址）。PUSH先SP－2，再由高到低填。POP先由低到高取，再SP＋2。
专用的保留存储区：
最低00－7F，0000－03FF为中断向量表。
最高FFFF0－FFFFF为启动复位跳转到BIOS地址
B0000－B0FFF或B8000－B8FFF为视频缓冲区
I／O访问：
端口独立编址，直接用16位地址线，00－FF。
F8－FF为系统保留。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
8086操作时序
复位和启动：RESET
总线操作：总线读，总线写，等待
总线读：
T1：CPU将地址送到地址线锁存，T2：AD转换，设置存储缓冲读信号，T3：等待至数据送上总线，T4：CPU读数据总线，清除读状态与控制信号。
总线写：
T1：CPU送地址锁存，T2：CPU输出数据，设置存储缓冲写信号，T3：等待至数据写完信号READY，T4：存储写完毕，清除状态与控制信号。
当无数据与CPU交换时，总线处于空闲周期。

中断
NMI和INTR
中断码＊4即可获得存放相应服务程序入口的指针（中断向量）
外设中断：请求INTR通过8259A进入CPU，第二个总线周期的T2时CPU发INTA，8259A收到则发中断码到数据线。
软件中断与NMI与外设流程不同。

HOLD与HLDA
其它总线模块请求总线占用时用HOLD，CPU让出时为HDLA，且输出浮空，EU仍执行剩余指令至需要总线为止。
最大模式：RQ／GT0和RQ／GT1连接其它总线主模块DMA或协处理器
收到RQ信号，T4或下个总线周期T1给允许信号，同时输出浮空。收到释放信号，收回总线控制。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
微机应用层次：
1、自行设计专用微处理系统。以CPU为中心，搭配存储，I／O控制，电路设计连接安装，将控制指令写在存储芯片中，为专业方向设备。需要对芯片控制功能，指令，电路……
2、OEM单板机，已经组合为基本微计算机功能，可扩展。也偏专业，但偏扩展能力，硬件自由度也足够大，软件可以在开发工具中使用库。有利于提高开发效率。前提是有这样的硬件平台使用。
3、通用计算机系统。在通用平台上进行应用软件研制。这种计算机也来源于对单板机的扩展应用。不需要扩展硬件系统，以软件应用为主。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
学习操作系统是发展的过程。
电脑基本的运行原理，被设计出来做什么工作，最原始状态。
用原始状态完成任务，再逐渐扩展到更多功能需求，就需要提供可利用底层库，来实现功能上的扩展。

《微计算机原理》
微电脑结构：P15
寄存器，存放关键数据，以加快运行效率
运算器，负责执行逻辑运算。
控制器，为运行流程的发布者，让每个元件按顺序运行。
缓冲器，数据缓冲／地址缓冲。

总线：
数据总线，传递数据
地址总线，存储空间访问
控制总线，与其它模块交换控制信号的过程

存储器：
地址寄存器，
地址译码器
存储单元
数据缓冲器，要执行的数据存放，连接CPU数据总线。
控制电路，根据CPU控制信号进行操作
如：读入指令与操作数地址，控制器设置操作数地址至AB，存储器获取地址，定位到指定空间，控制总线指示存储器读取空间内容到缓冲器，缓冲器将内容通过数据总线送到CPU寄存器中。

指令系统：
为系统硬件结构电路中设计好的一系列行为，指令可以启动这些行为。
通过指令译码器来获取对应的控制序列。
P18程序执行过程：
add al,15h
从指令寄存器指向存储器地址，读取指令1，通过数据总线送回指令寄存器，分析指令1，如果是操作数，则IP地址送到存储器，读取下个单元，获取操作数，送到数据总线，进入加法暂存器，执行加法，将数据输出到累加器。
每个时钟周期执行一个动作。
冯诺依曼的程序存储与程序控制的计算机原理。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
时钟
时钟信号发生器发出节拍，形成稳定的周期，以指挥元件协同工作。
决定一个周期的长度，系统执行指令所需的时间，元件性能决定这个操作需要多长时间完成，这就决定了最短周期，然后时钟发生器根据这些来产生固定的频率。
总线周期分为T1－T4四个状态，中间等待时为Tw状态。

总线控制：对总线控制权的调度
地址锁存信号
数据收发及方向信号
中断信号处理
存储与I／O读写

地址锁存器，地址引脚只连接和输出到地址总线的缓存器上，存储器则根据地址来访问对应空间。

数据总线放大器

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
页管理机制
存储空间有要执行的指令与数据，也存放结果。
按照CPU的逻辑规则，输入指令，CPU根据指令来操作与定位下一步在哪里。
页管理，相当于地址空间区域化，保护在局部
保护时，所有空间寻找都通过页表来分配与获取，所以不会干扰其它空间的内容。
分页应该是可以随时申请和注销的，这样存储空间的管理就对于段来说是透明的，不需要考虑物理内存大小，页还可以用虚拟内存来模拟物理内存容量，因此段在使用内存时，有足够的自由。
否则，代码段就需要提前知道内存的范围，先进行分配，且段寻址需要与实际物理地址对应，如果内存空间碎片化，空间不足等，就需要即时管理，将段空间移动到适合的位置，这只是方法之一，还有其它管理算法，这就是不同操作系统处理不同之处了。
页管理就是一种管理算法，通过多一层的转换，将物理空间与页空间对应，然后将段寻址的线性地址作为页索引号＋偏移。一个程序使用一套完整的线性地址，而另一个同时运行的程序也可以使用相同的线性地址，但是通过不同的页表结构，就可以在物理空间中不产生冲突。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
从参数获取输入，加起来输出结果，如果非数字则作为0

输入在STACK中，依次POP可获取。第一条是参数COUNT，第二条是命令名。后面为需要的参数。
参数为字符串，将其转换为数字，依次相加。
输出结果。

字符串转换数字atoi
检查字符串长度，依次检测每个字符，如果有一个为非数字，则清零出循环。
如果为数字，则将总结果＊10再加上当前数字。
将结果返回

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
数字判断是否为3或5的倍数，只为3则显示FIZZ，只为5则显示BUZZ，又3又5则显示FIZZBUZZ。

方法：
先除以3，余数如果不为0，则跳下面，为0则显示FIZZ；
再除以5，余数如果不为0，则跳下面，为0则接着显示BUZZ；
检查两个余数有0，则跳下面，都不为0则显示数字；
打印换行，调入下个数字。