流程思路

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
8086操作时序

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
微机应用层次：
1、自行设计专用微处理系统。以CPU为中心，搭配存储，I／O控制，电路设计连接安装，将控制指令写在存储芯片中，为专业方向设备。需要对芯片控制功能，指令，电路……
2、OEM单板机，已经组合为基本微计算机功能，可扩展。也偏专业，但偏扩展能力，硬件自由度也足够大，软件可以在开发工具中使用库。有利于提高开发效率。前提是有这样的硬件平台使用。
3、通用计算机系统。在通用平台上进行应用软件研制。这种计算机也来源于对单板机的扩展应用。不需要扩展硬件系统，以软件应用为主。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
学习操作系统是发展的过程。
电脑基本的运行原理，被设计出来做什么工作，最原始状态。
用原始状态完成任务，再逐渐扩展到更多功能需求，就需要提供可利用底层库，来实现功能上的扩展。

《微计算机原理》
微电脑结构：P15
寄存器，存放关键数据，以加快运行效率
运算器，负责执行逻辑运算。
控制器，为运行流程的发布者，让每个元件按顺序运行。
缓冲器，数据缓冲／地址缓冲。

总线：
数据总线，传递数据
地址总线，存储空间访问
控制总线，与其它模块交换控制信号的过程

存储器：
地址寄存器，
地址译码器
存储单元
数据缓冲器，要执行的数据存放，连接CPU数据总线。
控制电路，根据CPU控制信号进行操作
如：读入指令与操作数地址，控制器设置操作数地址至AB，存储器获取地址，定位到指定空间，控制总线指示存储器读取空间内容到缓冲器，缓冲器将内容通过数据总线送到CPU寄存器中。

指令系统：
为系统硬件结构电路中设计好的一系列行为，指令可以启动这些行为。
通过指令译码器来获取对应的控制序列。
P18程序执行过程：
add al,15h
从指令寄存器指向存储器地址，读取指令1，通过数据总线送回指令寄存器，分析指令1，如果是操作数，则IP地址送到存储器，读取下个单元，获取操作数，送到数据总线，进入加法暂存器，执行加法，将数据输出到累加器。
每个时钟周期执行一个动作。
冯诺依曼的程序存储与程序控制的计算机原理。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
时钟
时钟信号发生器发出节拍，形成稳定的周期，以指挥元件协同工作。
决定一个周期的长度，系统执行指令所需的时间，元件性能决定这个操作需要多长时间完成，这就决定了最短周期，然后时钟发生器根据这些来产生固定的频率。
总线周期分为T1－T4四个状态，中间等待时为Tw状态。

总线控制：对总线控制权的调度
地址锁存信号
数据收发及方向信号
中断信号处理
存储与I／O读写

地址锁存器，地址引脚只连接和输出到地址总线的缓存器上，存储器则根据地址来访问对应空间。

数据总线放大器

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
页管理机制
存储空间有要执行的指令与数据，也存放结果。
按照CPU的逻辑规则，输入指令，CPU根据指令来操作与定位下一步在哪里。
页管理，相当于地址空间区域化，保护在局部
保护时，所有空间寻找都通过页表来分配与获取，所以不会干扰其它空间的内容。
分页应该是可以随时申请和注销的，这样存储空间的管理就对于段来说是透明的，不需要考虑物理内存大小，页还可以用虚拟内存来模拟物理内存容量，因此段在使用内存时，有足够的自由。
否则，代码段就需要提前知道内存的范围，先进行分配，且段寻址需要与实际物理地址对应，如果内存空间碎片化，空间不足等，就需要即时管理，将段空间移动到适合的位置，这只是方法之一，还有其它管理算法，这就是不同操作系统处理不同之处了。
页管理就是一种管理算法，通过多一层的转换，将物理空间与页空间对应，然后将段寻址的线性地址作为页索引号＋偏移。一个程序使用一套完整的线性地址，而另一个同时运行的程序也可以使用相同的线性地址，但是通过不同的页表结构，就可以在物理空间中不产生冲突。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
从参数获取输入，加起来输出结果，如果非数字则作为0

输入在STACK中，依次POP可获取。第一条是参数COUNT，第二条是命令名。后面为需要的参数。
参数为字符串，将其转换为数字，依次相加。
输出结果。

字符串转换数字atoi
检查字符串长度，依次检测每个字符，如果有一个为非数字，则清零出循环。
如果为数字，则将总结果＊10再加上当前数字。
将结果返回

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
数字判断是否为3或5的倍数，只为3则显示FIZZ，只为5则显示BUZZ，又3又5则显示FIZZBUZZ。

方法：
先除以3，余数如果不为0，则跳下面，为0则显示FIZZ；
再除以5，余数如果不为0，则跳下面，为0则接着显示BUZZ；
检查两个余数有0，则跳下面，都不为0则显示数字；
打印换行，调入下个数字。